Машина контактной сварки МТ-1928

Предназначена для электрической контактной сварки листовых или проволочных деталей из низкоуглеродистой стали при повторно-кратковременном режиме.

Условия работы:

- Температура окружающей среды от 1С до 35С

- Относительная влажность воздуха 80% при температуре 25С

- Высота над уровнем моря не более 1000м

- Температура охлаждающей воды от 5С до 25С

- Окружающая среда невзрывоопасная, незапыленная, не должна содержать едких паров кислот, щелочей и ртути и т.д.

- Климатическое исполнение УХЛ4: эксплуатация в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, категория исполнения 4 – для работы в закрытых отапливаемых и охлаждаемых, вентилируемых производственных помещениях.

Основные технические характеристики:

| Сеть питания | В | 380 2 фазы |
| --- | --- | --- |
| Наибольший вторичный ток короткого замыкания | А | 19000+/-1500 |
| Номинальный длительный вторичный ток, не менее | А | 9000 |
| Номинальный сварочный ток, А | А | 16000 |
| Потребляемая мощность | кВт | до 75 |
| Привод сжатия электродов |  | пневматический прямолинейный |
| Вылет хоботов от корпуса до точки сварки | мм | 500* |
| Толщина свариваемой листовой стали | мм | от 0,5+0,5 до 5,0+5,0 |
| Диаметр свариваемой арматуры Класса А1 Класса А3 | мм | 4-16мм 4-12мм |
| Производительность машины (наибольшая) | точек/сек | 2 |
| Номинальный режим работы (ПВ) | % | 50 |
| Регулировка сварочного тока | - | ступ./фазовое |
| Охлаждение электродов |  | водяное принудительное |
| Расход охлаждающей жидкости | л/час | 350 |
| Потребляемый ток из сети | А | 200 |
| Расход сжатого воздуха | л/мин | 170 |
| Габаритные размеры (ширина х высота х длина) | мм | 400х1950х1600 |
| Масса, не более | кг | 700 |

* - по желанию Заказчика возможно увеличение размера вылета электродов до 1000мм

Цена МТ-1928

при вылете до 600мм         240 000-00 руб.

при вылете до 1000мм       296 000-00 руб.

Цены указаны с учетом НДС.

Гарантия на оборудование – 12 месяцев.

Срок изготовления уточняется отдельно.