Трансформатор сварочный водоохлаждаемый

ТВК-150-УХЛ4

Трансформатор предназначен для питания машин контактной сварки, используется при работе в закрытом помещении в районах с умеренным климатом с соблюдением следующих условий:

| Высота над уровнем моря не более | 1000 м |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды, °С | от +1 до +40 |
| Относительная влажность воздуха | 65% (t+20С) |

Основные технические характеристики:

| Сеть питания | В | 380, 2 фазы |
| --- | --- | --- |
| Ступени вторичного напряжения холостого хода (Продолжительность нагрузки на данной ступени) 1 ступень 2 ступень 3 ступень | В | 5,5 (ПН-50%) 6,8 (ПН-30%) 8,9 (ПН-15%) |
| Номинальный первичный ток | А | 420 |
| Номинальный сварочный ток в повторно-кратковременном режиме | А | 31000 |
| Расход охлаждающей жидкости, не менее | л/мин | 4 |
| Габаритные размеры (в х ш х г) | мм | 730х470х420 |
| Масса, не более | кг | 200 |