Трансформатор ТВК-75Р-УХЛ4

Трансформатор силовой сварочный водоохлаждаемй ТВК-75Р-УХЛ4 предназначен для питания машин контактной сварки.
Основным преимуществом трансформатора ТВК-75Р является то, что в отличие от залитых компаундом, этот трансформатор ремонтопригоден. Капитальный ремонт трансформатора ТВК-75Р не займет большого количества времени и будет дешевле покупки нового трансформатора.

Основные технические характеристики трансформатора ТВК-75Р:
Сеть питания — 380В, 50Гц
Мощность — 75кВА
Номинальный вторичный ток — 25кА
Номинальный длительный вторичный ток – 9кА
Магнитопровод — броневого типа, шихтованный, разборный
Ступени напряжения — 4,7В; 6,2В
Охлаждение — водяное
Габаритные размеры — 280х430х600мм

Комплектность поставки трансформатора ТВК-75Р:
Трансформатор — 1шт.
Паспорт — 1шт

49 600,00руб. с учетом с НДС

«ЮГ-Сварка» Екатеринбург ул.Толедова 43

www.ug-svarka.ru   тел.(343) 219-28-90   2192890@mail.ru